## Slide 1
垃圾分类

## Slide 2
01
02
03
【垃圾处理的现状】
【垃圾的分类】
【如何做好垃圾分类】
目录
CONTENTS

## Slide 3
PART 01
垃圾处理的现状

## Slide 4
垃圾污染的危害
侵占大量土地。据初步调查，2003年全668座城市中已有2/3被垃圾带所包围全国垃圾存占地累计80万亩。
垃圾堆积发酵产生甲烷,甲烷是可燃性气体,浓度达到一定量遇到明火即可发生爆炸
侵占大量土地
垃圾爆炸
垃圾露天堆放大量氨、硫化物等有害气体释放，严重污染了大气和城市的生活环境。
严重污染水体
严重污染大气
生物性污染
生物性污染。垃圾中有许多致病微生物，同时垃圾往往是蚊、蝇、蟑螂和老鼠的孳生地，这些必然危害着广大市民的身体健康。

## Slide 5
垃圾污染的种类
废旧电池的危害主要集中在其中所含的少量的重金属上，如铅、汞、镉等。这些有毒物质通过各种途径进入人体内，长期积蓄难以排除，损害神经系统、造血功能和骨骼，甚至可以致癌。
洋垃圾污染
废旧电池污染
“白色污染”
所谓”洋垃圾“大多数是混杂着大量生活垃圾的工
业废料等。在发达国家，处理1吨有毒废物，需要花费400多美元，而向境外倾倒有毒废料只需花几十美元， 甚至还能带来微薄利润。为此，有些为富不仁的洋老板便不择手段向海外转移工业废料。
由于废旧塑料包装物（聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等）大多呈白色，因此造成的环境污染被称为“白色污染。

## Slide 6
垃圾的处理方法
综合利用
卫生填埋
焚烧发电
堆 肥
资源返还

## Slide 7
垃圾的处理方法
综合利用
海洋倾倒
远洋焚烧
这是将固体废物直接倾倒在距离、深度都合适的海水中，利用海洋巨大的环境容量和稀释能力，使海洋环境中的污染物保持在很低的水平。根据废物倾倒后能够使海洋遭到损害的程度，将废物分为三类：第一类为绝对禁止投放的废物（黑名单）；第二类是经过特别准许后能够倾倒的废物（灰名单）；第三类是允许排放的低毒、无毒废物（白名单）
远洋焚烧是利用焚烧船在远海对固体废物进行焚烧，焚烧过程的各种产物直接排入海中。远洋焚烧适于处理易燃性废物，焚烧在专用的船上所设的焚烧炉内进行，焚烧销毁率达99%以上。

## Slide 8
垃圾的处理方法
卫生填埋是目前世界上处理垃圾量最大 的方法之一,也是垃圾处理的最终手段. 因为对垃圾不管采用哪种处理方法,最终都将产生不可回收和处理的物质,这些废物只能通过填埋的方法进行处理.但是垃圾填埋不仅会浪费大量土地资源(填埋1t垃圾占地约3m3),而且填埋厂的渗出液容易污染其周围的土壤和水体.
卫生填埋

## Slide 9
垃圾的处理方法
焚烧发电
焚烧法的缺点是投资大,消耗大量电能在焚烧过程中产生大量的空气污染物(如重金属,CO,HCL,SO2和NO2等)和某些致癌物质,尤其是二噁英,这些都使该方法的应用受到限制.
缺点
优点
占地少,能大大减少排放量,一般情况下,垃圾焚烧后的体积仅为焚烧前体积的5%~15%;焚烧温度高,能彻底消灭病原体; 垃圾燃烧过程中所产的热量可用于城市供暖,发电等.

## Slide 10
垃圾的处理方法
堆肥
将生活垃圾堆积成堆，放入发酵池中保温至70℃储存、发酵，借助垃圾中微生物分解的能力，将有机物分解成无机养分。经过堆肥处理后，生活垃圾变成卫生的、无味的腐殖质，既解决垃圾的出路，又可达到再资源化的目的。
但是生活垃圾堆肥量大，养分含量低，长期使用易造成土壤板结和地下水质变坏，所以，堆肥的规模不易太大。 而且堆肥中的重金属有可能对土壤造成污染。

## Slide 11
PART 02
垃圾的分类

## Slide 12
可回收垃圾
其余垃圾
有害垃圾
厨余垃圾
垃圾分类

## Slide 13
包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物。 这些废弃物经过堆肥处理，可生产有机肥料。
厨余垃圾

## Slide 14
有害垃圾
全国电池年消耗量为30亿只，因无回收而丢失铜740吨、锌1.6万吨、锰粉9.7万吨。电池中含有大量的重金属汞、锰、镉、铅、锌等，处理方法不当，进入土壤、空气和水体中造成严重的污染。目前我国回收处理废旧电池的企业还很少，回收率不足2%，因此很多环保人士收集了废旧电池之后无害处理。
废灯管
废电池
杀虫剂
废油漆桶
过期药品

## Slide 15
其它垃圾
宠物粪便
烟头
灰土
废旧陶瓷
一次性餐盒

## Slide 16
分类的优点
生活垃圾中有些物质不易降解，使土地受到严重侵蚀。垃圾分类，去掉能回收的、不易降解的物质，减少垃圾数量达60%以上。
中国每年使用塑料快餐盒达40亿个，方便面碗5—7亿个，一次性筷子数十亿个，这些占生活垃圾的8—15%。
废弃的电池含有金属汞、镉等有毒的物质，会对人类产生严重的危害；土壤中的废塑料会导致农作物减产；抛弃的废塑料被动物误食，导致动物死亡的事故时有发生。因此回收利用可以减少危害。
减少占地
变废为宝
减少环境污染

## Slide 17
垃圾分类小误区
厨余垃圾装袋扔进桶
常用的塑料袋，即使是可以降解的也远比厨余垃圾更难腐蚀。此外塑料袋本身是可回收垃圾。正确做法应该是将厨余垃圾倒入垃圾桶，塑料袋另扔进“可回收垃圾”桶 。
大棒骨是厨余垃圾
事实上，大棒骨因为“难腐蚀”被列入“其它垃圾”。类似的还有玉米核、坚果壳、果核等。鸡骨等则是厨余垃圾。
厕纸是纸，也可回收
厕纸、卫生纸遇水即溶，不算可回收的“纸张”，类似的还有陶器、烟盒等。

## Slide 18
PART 03
如何做好垃圾分类

## Slide 19
如何做好垃圾分类
分类处理垃圾
废物利用
改变生活习惯
减少垃圾制造

## Slide 20
废物利用
对于垃圾，不论哪种处理方式都会对环境产生危害，增加社会负担，造成资源的浪费。所以解决垃圾处理的最好方法就是废物利用。

## Slide 21
改变生活习惯
减少垃圾制造
1
3
5
2
4
当你日常外出时，常备一个购物纸袋，购物时尽量不用塑料袋；
当你在外用餐时，请带上一个饭盒，不要用泡沫饭盒来盛餐；
节约每一张纸，节约每一支笔，减少垃圾产生。
当你买菜时，如果可能，拎上你的菜篮子，千万不用塑料袋；
自觉做好垃圾分类；

## Slide 22
垃圾要分类，资源要利用； 今天分一分，明天美十分 ； 积极参与垃圾分类，创优美社区环境； 分类收集人人有责，男女老幼齐参与 ； 未来人类的文明，将是绿色文明 ； 提高社区的品味，从垃圾分类开始 ； 垃圾分类，举手之劳 ； 垃圾分一分，环境美十分 。
垃圾分类歌

## Slide 23
关于路孚特“绿行者”乡村环境教育项目
项目由路孚特创立，于2019年成为“中国大学生社会实践知行促进计划”（简称“知行计划”）核心项目。项目积极响应国家“一带一路”倡议，围绕生态文明和可持续发展政策，设立12个资助名额，鼓励和支持全国高校大学生团队通过社会实践的方式，在“一带一路”沿线地区中小学校开设优质乡村环境教育，增强对青少年生态环境保护意识培养，推动乡村地区环境保护和教育发展。
关于知行计划
“中国大学生社会实践知行促进计划”（简称“知行计划”）创立于2012年，旨在支持全国大中专学生社会实践发展。截至2018年，已累计发动超过470所大学的5,300多支大学生社会实践团队参与申报，直接资助超过2,000支团队开展包括助学支教、环境保护、减贫脱贫、创新创业、乡村调研、专业竞赛、公益传播等形式多样的实践项目，共计47.7万大学生直接参与，使5,800余所乡村学校的300余万师生受益。2019年，“知行计划”将继续支持大学生实践，助力中国教育发展。

## Slide 24
THANK
YOU !